Hydraulické prostřihávací nůžky 
C 100-31

- speciální povrch pro rychlý a precizní řez

- poškození odolný kryt z vysoce pevné slitiny hliníku

- jedinečné ovládání WEBER pro milimetrově přesnou práci přesnost na milimetry

- certifikát DIN EN 13204

| Typ výrobku | Rozevření (mm) | Střižní síla (kN) | Hmotnost (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hydraulické prostřihávací nůžky C 100-31 | 120 | 308 | 19,5 |

COAX hadice

- vysokotlaké hadice vybavení SINGL spojkami, naplněné olejem

- hadice v hadici

Hydraulické nůžky 
RS 200-107 PLUS

- střižná síla – 1.050 kN (107 tun)

- 200 mm rozvor ostří pro rozstřih širokého počtu kovových součástí vozu

- nový design ostří pro zvýšení střižného výkonu

- perfektní vyvážení

- jedinečné ovládání WEBER pro milimetrově přesnou práci

- certifikát DIN EN 13204 – CC200-H-21

- certifikát NFPA 1936:2005 – A8/B9/C8/D9/E9

- vyměnitelné ostří!!!

| Typ výrobku | Rozevření (mm) | Střižná síla (t) | Hmotnost (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hydraulické nůžky RS 200-107 PLUS | 200 | 107 | 20,9 |

,

Agregát V EcoSilent

- Rozměry (v, š, d – mm) – 445 x 295 x 580

- Automatická regulace otáček

- Speciální kapitáž pro minimalizaci hlučnosti

- Hladina hluku ve vzdálenosti 1m: 	min. 63,9 dB (A)
      					max. 79,6 dB (A)

| Typ výrobku | Motor | Pracovní tlak (bar) | Hmotnost (kg) | Objem oleje (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agregát V EcoSilent | 4takt, benzín 2,2 kW | 630/700 | 24,9 | 2,7 |

Teleskopické rozpínací válce

| Tlak. síla (kN) | Zákl. délka (mm) | Vysun. délka (mm) | Konc. délka (mm) | Značení | Váha (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 189,4 | 300 | 300 | 600 | RZT 2- 600 | 9,3 |
| 269,4 | 480 | 830 | 1 310 | RZT 3- 1310 XL | 17,2 |

Rozpínák

| Rozpínací síla (kN) | Zvírací síla (kN) | EN Třída | Rozevření (mm) | Značení | Váha (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54-330 | 101 | AS 49/650-21 | 710 | SP 49 | 19,9 |